## Slide 1: Elementos de un sistema de control
Adrián Arroyo Calle

## Slide 2: Transductores y captadores
Detectan alguna variable física y la convierten en otra más adecuada para poder ser medida y manipulada. Se les denomina sensores.
Los captadores van en el bloque de realimentación y los transductores van a acondicionar la señal de mando para convertirla en una señal válida.

## Slide 3: Tipos de sensores
Posición y proximidad
Desplazamiento
Velocidad
Presión
Fuerza y esfuerzo
Temperatura

## Slide 4: Posición y proximidad
Inductivos
  Piezas metálicas o ferromagnéticas.
  Al aproximar una pieza a una campo generado por una bobina se generan unas corrientes, denominadas de Eddy. Estas generan a su vez un campo magnético que se opone al producido, disminuyendo la tensión en la bobina.
Capacitivos
  Al aproximar dos placas de metal con una diferencia de potencial se genera un campo eléctrico que varía con el objeto del interior (dieléctrico).
    Tipo I - Metales, solo se dispone de un electrodo fijo, el otro es el objeto a detectar
    Tipo 2 - No Metales, dos electrodos fijos, el objeto a detectar se introduce entre ambos
Magnéticos
  Relés reed
Ópticos
  Constan de un emisor (un diodo LED) y un receptor (un fotodiodo o un fototransistor)
    Montaje en barrera, de reflexión directa y réflex

## Slide 5: Desplazamiento
Distancias cortas (< 10 m)
  Resistivos (potenciómetro)
  Inductivos
    Sistema LVDT, tres bobinas
  Capacitivo
    Variación de distancia entre placas
    Variación de superficie de las placas
Distancias largas (> 10 m)
  Radar, láser y sónar
Ángulos
  Potenciómetros
  Synchro
  Encoders (relativos o absolutos)
Encoder Gray ->
<- LVDT

## Slide 6: Velocidad
Tacogeneradores (ley de Faraday)
  Tacodinamo, corriente continua
  Tacoalternador, corriente alterna
Tacómetro
  Usando encoders incrementales

## Slide 7: Presión
Mecánicos
  Tubo de Bourdon, tubo hueco de sección elíptica
  Diafragma, medidas pequeñas
  Fuelle, medidas pequeñas
Electromecánico
  Combinar con sensor de desplazamiento

## Slide 8: Fuerza y esfuerzo
Galgas extensiométricas
  variación de la resistencia que experimentan al ser deformados por una fuerza
Piezoeléctricos
  Efecto piezoeléctrico
  Los materiales con estructura cristalina generan una tensión eléctrica al ser deformados. Cristal de Cuarzo

## Slide 9: Temperatura
Termorresistivos
  Algunos materiales varían su resistencia con la temperatura
Termistores
  Construidos con semiconductores, mismo sistema que los termorresistivos
    PTC - Coeficiente de temperatura positivo
    NTC - Coeficiente de temperatura negativo
Termopares
  Efecto Seebeck, se establece una diferencia de potencial
Pirómetros de radiación
  Basados en la radiación térmica que emiten los cuerpos
    Pirómetros de banda ancha, analizan toda la radiación, son más lentos
    Pirómetros de banda estrecha, radiación parcial, solo analizan una longitud de onda

## Slide 10: Detector de Error
Comparan la señal de referencia con la señal de salida
Comparador potenciométrico
Comparador inductivo
Amplificadores Operacionales

## Slide 11: Actuadores
Actúan sobre la salida
Servomotores
  Corriente continua
    Armadura, varía la corriente que circula en el rótor
    Campo, varía el campo creado en el estátor
  Corriente alterna, jaula de ardilla
Motores paso a paso
  Información digital
  Accionamiento unipolar, con toma central
  Accionamiento bipolar, sin toma central
Actuadores neumáticos
  Cilindros neumáticos
  Motores neumáticos

## Slide 12: Convertidores
Convierten un tipo de señal en otra
Analógico-Digital (ADC)
Digital-Analógico (DAC)